Załącznik nr 1 do SIWZ

Wymagania dotyczące zakresu i sposobu wykonania robót

- Zakres robót objętych zamówieniem

Przedmiotem robót budowlanych jest remont dachu budynku Centrum Informatyki Statystycznej w Radomiu ul. Planty 39/45. Budynek o powierzchni użytkowej 6654 m2, kubaturze  ok. 20 000 m3 i wysokości od 12-14 metrów, został wybudowany w 1973 roku, posiada 4-kondygnacje (w tym 3 naziemne), pełni funkcję biurową.

Remont dachu zostanie zrealizowany w dwóch etapach. Niniejsze zamówienie dotyczy robót zaplanowanych w ramach etapu II i obejmuje wymianę poszycia dachu z papy termozgrzewalnej wraz z ociepleniem stropodachu, montażem nowego orynnowania z blachy stalowej ocynkowanej, montażem instalacji przeciwoblodzeniowej, montażem instalacji odgromowej, remontem nadbudówki szybu windowego oraz kominów wentylacyjnych – w obrębie części powierzchni dachu oznaczonej w dokumentacji projektowej jako „ETAP II”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej i w przedmiarach robót (załączniki nr od 2 do 6).

Wykaz robót do wykonania w ramach etapu II został określony w załączniku nr 2 do SIWZ „Aneks do projektów architektonicznego i instalacji elektrycznych /podział wykonania robót na I i II etap/ (zadania dotyczące etapu I zostały z tego opracowania wyłączone). Analogicznie przedmiary robót w załączniku nr 6 dotyczą wyłącznie robót etapu II.”

- Sposób prowadzenia robót

  - Wykonawca w terminie 3 dni po podpisaniu umowy przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram robót oraz imienną listę pracowników upoważnionych do pracy w remontowanym obiekcie.

  - Ubiór pracowników powinien być oznakowany logo lub nazwą Wykonawcy.

  - Pracownicy Wykonawcy mogą się poruszać tylko w strefie robót, uzgodnionej z Zamawiającym.

  - Wykonawca jest zobowiązany do należytego zabezpieczenia remontowanej część dachu i stałego monitorowania zabezpieczeń przed zalaniem pomieszczeń budynku i elewacji w przypadku wystąpienia opadów atmosferycznych. Za wszelkie szkody wynikające z niewłaściwego lub niewystarczającego zabezpieczenia odpowiada Wykonawca, ponosząc koszty usunięcia ewentualnych strat.

  - Przed usunięciem dotychczasowego poszycia dachu, Wykonawca zdemontuje zlokalizowane na dachu w obszarze prowadzonych robót urządzenia klimatyzacyjne. Po wykonaniu nowego poszycia dachu, Wykonawca dokona ponownego montażu i uruchomienia tych urządzeń.

  - Prace prowadzone będą w czynnym obiekcie. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć od strony zewnętrznej przed uszkodzeniami mechanicznymi okna i parapety oraz ściany zewnętrzne  w rejonie prowadzonych robót.

  - Wykonawca wytyczy, zabezpieczy i oznaczy strefę bezpieczeństwa wokół terenu prowadzenia robót, w szczególności w obszarze wejść do budynku oraz ciągów komunikacyjnych.

  - Przy wykonywaniu robót Wykonawca zapewni możliwie bezpyłowe technologie prowadzenia robót remontowych.

  - Roboty głośne i uciążliwe dla otoczenia, wykonywane powinny być po godzinach pracy Zamawiającego lub w dni wolne od pracy, każdorazowo po uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego.

  - Przy wykonywaniu otworów w płytach stropowych nad klatką schodową, należy wyłączyć z ruchu klatkę schodową i zabezpieczyć ją od wewnątrz przed spadającym gruzem oraz uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniem wykładzin podłogowych, ścian, balustrad i okien;

  - Zamawiający zapewni i wskaże Wykonawcy punkty poboru energii elektrycznej i wody na czas prowadzenia robót, a także wskaże miejsce składowania materiałów budowlanych wykorzystywanych podczas wykonywania zamówienia.

  - Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce składowania materiałów z demontażu, które nie podlegają wywozowi (złom, elementy do powtórnego wykorzystania).

- Klauzula środowiskowa

Przy realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający uwzględnia klauzulę środowiskową mającą na celu przyczynienie się do ochrony środowiska. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej utylizacji wszystkich materiałów uzyskanych z prac związanych z realizacją zadania. W czasie wykonywania robót wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W ramach ww. klauzuli Wykonawca zobowiązany jest prowadzić segregację odpadów powstałych przy realizacji zamówienia, pozwalającą na oddanie ich do punktu skupu surowców wtórnych lub przekazanie do utylizacji w celu recyclingu przez wyspecjalizowane ośrodki przetwarzające tego typu odpady.

Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce na ustawienie kontenera na odpady i materiały z demontażu przeznaczone do wywiezienia.

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu, najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego, dowodów na spełnienie powyższych wymagań.

Nieprzestrzeganie powyższego wymagania będzie skutkować nałożeniem na Wykonawcę kar umownych.

- Wymagania dotyczące realizacji zamówienia

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp  z dnia 29 stycznia 2004 r,  wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę - art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: rozbiórka pokrycia dachu z papy, demontaż i montaż rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, wykonanie przebić otworów w stropodachu, docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi, wykonanie pokryć dachowych papą termozgrzewalną.

Wykonawca udokumentuje formę zatrudnienia osób skierowanych do wykonywania tych czynności w wymiarze min 0,5 etatu.

Nieprzestrzeganie powyższego wymagania będzie skutkować nałożeniem na Wykonawcę kar umownych.