Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług napraw sprzętu komputerowego znajdującego się w Centrum Informatyki Statystycznej.

- Wykonawca wykona usługę naprawy sprzętu każdorazowo zgłoszonego przez Zamawiającego w cenie zaoferowanej w Formularzu Cenowym złożonej oferty. Usługa napraw polega na dostawie i wymianie elementów (dysków, modułów I/O i baterii cache) w podanych typach macierzy i serwerów. Wykaz sprzętu, który będzie objęty usługą napraw znajduje się w  Załączniku nr 1 do OPZ i w Formularzu Cenowym (FC) będącym załącznikiem nr 2 do Umowy.

- Realizacja usługi napraw:

- Wykonawca musi być partnerem producentów urządzeń i podzespołów objętych przedmiotem zamówienia.

- Wszystkie czynności związane z realizacją przedmiotu umowy wykonywane będą przez Wykonawcę na miejscu w Centrum Informatyki Statystycznej,  Warszawa al. Niepodległości 208

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy skorzystania przez Wykonawcę z dostępu zdalnego do infrastruktury Zamawiającego.

- Wykonawca pokrywa wszystkie koszty, również dojazdów i noclegów, związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz utylizacją uszkodzonych baterii podtrzymujących cache, których dotyczyło zgłoszenie Zamawiającego i ich opakowań.

- Wykonawca odbierze od Zamawiającego i utylizuje bądź odda do utylizacji uszkodzone baterie podtrzymujące cache i opakowania w których zostały dostarczone elementy związane ze świadczeniem usługi. Wszystkie dyski twarde i moduły I/O zgłoszone przez Zamawiającego do wymiany pozostają własnością Zamawiającego i nie mogą opuszczać siedziby Zamawiającego.

Wszystkie dyski półprzewodnikowe (SSD), pamięci oraz urządzenia wykorzystujące pamięci półprzewodnikowe zgłoszone przez Zamawiającego w ramach gwarancji i rękojmi do wymiany pozostają własnością Zamawiającego i nie mogą opuszczać siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający wymaga aby wszystkie dyski twarde, moduły I/O oraz baterie podtrzymujące cache użyte do realizacji usługi naprawy były oryginalne (takie same jak te których dotyczy zgłoszenie również o zgodnych numerach spare i FRU), wolne od wad i o takich samych parametrach jak elementy wymieniane.

W uzasadnionych przypadkach niedostępności na rynku oryginalnych dysków twardych, baterii podtrzymujących cache, modułów I/O za zgodą Zamawiającego lub na prośbę Zamawiającego dopuszczana jest możliwość stosowania przez Wykonawcę do świadczenia usługi naprawy zamienników pod warunkiem że są one sprawne i wolne od wad. Zamienniki użyte przez Wykonawcę muszą być o parametrach i funkcjonalności nie gorszych od elementów wymienianych.

- Wykonawca musi dostarczyć, zainstalować oraz uruchomić dostarczony i wymieniony przez siebie dysk twardy, moduł I/O lub baterię podtrzymującą cache w tym samym miejscu gdzie był element uszkodzony, którego dotyczyło zgłoszenie Zamawiającego, a uszkodzony element deinstalować.

- uruchomienie musi polegać na doprowadzeniu do  stanu, w którym wymieniany przez Wykonawcę dysk twardy, moduł I/O lub bateria podtrzymująca cache pracują tak samo i są tak samo skonfigurowane w środowisku Zamawiającego jak uszkodzony element przed awarią,

- Wykonawca musi zaktualizować firmware wymienianego przez siebie dysku twardego do wersji kompatybilnej z urządzeniem, w którym będzie ten dysk pracował. Konieczność takiej aktualizacji ma wynikać również z zaleceń i dobrych praktyk producentów naprawianych serwerów i macierzy.

- Po dokonaniu wymiany dysku twardego, modułów I/O lub baterii  Wykonawca dokona w obecności Administratora serwera lub macierzy, którego dotyczyła naprawa, uruchomienia i sprawdzenia poprawności działania wymienionego elementu oraz jego poprawności działania w infrastrukturze Zamawiającego.

- Zamawiający podejmie decyzję o skuteczności wymiany dysku twardego, modułu I/O po czasie maksymalnie 2 dni roboczych potrzebnych urządzeniu na sprawdzenie spójności grupy dyskowej. Czas potrzebny urządzeniu na sprawdzenie spójności grupy dyskowej nie wlicza się do terminu naprawy obowiązującego Wykonawcę.

- Zamawiający podejmie decyzję o skuteczności wymiany baterii podtrzymującej cache po 3 dniach roboczych od jej zamontowania. Czas ten nie będzie wliczany się do terminu naprawy obowiązującego Wykonawcę.

- Wszelkie dokumenty sporządzone przez Wykonawcę dla potrzeb i w wyniku wykonywania przedmiotu zamówienia będą w języku polskim.

- Wszystkie prace związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę nie mogą wpływać na pracę urządzeń i systemów nie objętych zgłoszeniem:

- wszelkie przestoje związane z usługą naprawy, przerwy w działaniu urządzeń, niedostępność systemów i usług w infrastrukturze Zamawiającego wymagają uzgodnienia z Zamawiającym,

- Zamawiający podejmie decyzję o możliwości przestoju, przerwy w działaniu urządzeń, niedostępności systemów i usług w infrastrukturze Zamawiającego w terminie. nieprzekraczającym 5 dni roboczych od zgłoszenia takiej konieczności przez Wykonawcę.

- Wykonawca będzie świadczył, na zgłoszenie Zamawiającego, usługę doradztwa technicznego, w cenie za godzinę pracy określonej w Formularzu Cenowym, polegającą na:

- analizie usunięcia niestandardowych błędów systemowych i sprzętowych, których będzie dotyczyło zgłoszenie oraz wycenie przewidywanych kosztów związanych z naprawą,

- analizie koniecznej naprawy lub wymiany uszkodzonych urządzeń i podzespołów infrastruktury informatycznej Zamawiającego, których dotyczy zgłoszenie.

- Prawidłowo wykonaną usługę naprawy potwierdza częściowy protokół  odbioru usługi naprawy podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, protokół stanowi podstawę do wypłaty należności za wykonaną usługę naprawy.

- Prawidłowo wykonaną usługę doradztwa technicznego potwierdza częściowy protokół odbioru usługi doradztwa technicznego podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, protokół stanowi podstawę do wypłaty należności za wykonaną usługę.

- Wykonawca udostępni Zamawiającemu portal do zgłoszeń związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy:

- portal musi być dostępny poprzez przeglądarki internetowe Zamawiającego,

- portal musi być dostępny całodobowo,

- Zamawiający przekaże Wykonawcy listę osób, nie więcej niż trzy, upoważnionych do

zgłaszania usługi naprawy,

- każda z osób zgłoszonych przez Zamawiającego do wykonywania zgłoszeń musi mieć

w portalu swoje konto zabezpieczone indywidualnym hasłem,

- zgłoszenia w portalu muszą mieć nadawany indywidualny numer,

- zgłoszenia w portalu muszą być dostępne dla Zamawiającego minimum do końca terminu

gwarancji ostatniego wymienianego elementu,

- Wykonawca musi wprowadzać do portalu zgłoszenia przesłane przez Zamawiającego inną

drogą (np. e-mail, faksem) niż poprzez portal,

- zgłoszenia w portalu muszą zawierać co najmniej opis zgłoszenia, datę, dane osoby

zgłaszającej, a następnie datę zakończenia naprawy, która będzie początkiem okresu

gwarancji na dany element.

- portal musi być w języku polskim

Załącznik nr 1 do OPZ

Spis macierzy i serwerów podlegających usłudze naprawy

| 1 | NetApp FAS3240 (1 sztuka) |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kompatybilny z macierzą | NetApp FAS3240 |
| 2 | Wersja oprogramowania kontrolera macierzy | NetApp Release 8.1.4P1 7Mode |
| 3 | Interfejs dysku twardego | SAS |
| 4 | Pojemność dysku twardego | 600 GB |
| 5 | Typ dysku twardego | 3.5 inch |
| 6 | Prędkość obrotowa | 15000 |
| 7 | Hot-swap | Tak |
| 8 | Dysk wewnętrzy w kasecie | Tak |
| 9 | Ilość dysków | 60 |
| 10 | Ilość kontrolerów macierzy | 2 |
| 11 | Wersja firmware dysków | NA02 i NA03 (decyduje Zamawiający) |
| 12 | Rok produkcji macierzy | 2011 |
| 2 | HP P2000 (2 sztuki) |  |
| 1 | Kompatybilny z macierzą | HP P2000 |
| 2 | Interfejs dysku twardego | SAS |
| 3 | Pojemność dysku twardego | 600 GB |
| 4 | Typ dysku twardego | 3.5 inch |
| 5 | Prędkość obrotowa | 15000 RPM |
| 6 | Hot-swap | Tak |
| 7 | Dysk wewnętrzy w kasecie | Tak |
| 8 | Ilość dysków | 60 |
| 9 | Wersja oprogramowania kontrolera macierzy | T250R16-01 |
| 10 | Ilość kontrolerów macierzy | 4 |
| 11 | Rok produkcji macierzy | 2010 |
| 12 | Spare | 601777-001, 787658-001 (decyduje zamawiający) |
| 3 | HP StorageWorks EVA8100 (1 sztuka) |  |
| 1 | Kompatybilny z macierzą | HP StorageWorks EVA 8100 |
| 2 | Interfejs dysku twardego | Fiber Channel |
| 3 | Typ dysku twardego | 3.5 inch |
| 4 | Hot-swap | Tak |
| 5 | Dysk wewnętrzy w kasecie | Tak |
| 6 | Wersja oprogramowania kontrolera macierzy | CR1FCAxcsp-6250 |
| 7 | Ilość kontrolerów macierzy | 2 |
| 8 | Rok produkcji macierzy | 2009 |
| 3.1 |  |  |
| 1 | Pojemność dysku twardego | 300 GB |
| 2 | Prędkość obrotowa | 15k rpm |
| 3 | Ilość dysków | 44 |
| 4 | Spare | 416728-001 |
| 3.2 |  |  |
| 1 | Pojemność dysku twardego | 450 GB |
| 2 | Prędkość obrotowa | 15 k rpm |
| 3 | Ilość dysków | 50 |
| 4 | Spare | 454415-001 |
| 3.3 |  |  |
| 1 | Pojemność dysku twardego | 450 GB |
| 2 | Prędkość obrotowa | 10k rpm |
| 3 | Ilość dysków | 10 |
| 4 | Spare | 518736-001 |
| 3.4 |  |  |
| 1 | Pojemność dysku twardego | 1 TB |
| 2 | Typ | FATA Fiber Channel |
| 3 | Ilość dysków | 64 |
| 4 | Spare | 671148-001, 454514-001 (decyduje zamawiający) |
| 3.5 | Moduł I/O do półki dyskowej |  |
| 1 | Typ | 461494-005 (w pełnej obudowie) |
| 2 | Ilość | 84 |
| 4 | HP StorageWorks EVA 4400 (1 sztuka) |  |
| 1 | Kompatybilny z macierzą | HP StorageWorks EVA 4400 |
| 2 | Interfejs dysku twardego | FATA Dual Port |
| 3 | Pojemność dysku twardego | 1.0 TB |
| 4 | Typ dysku twardego | 3.5 inch |
| 5 | Prędkość obrotowa | 7.2k rpm |
| 6 | Hot-swap | Tak |
| 7 | Dysk wewnętrzy w kasecie | Tak |
| 8 | Ilość dysków | 88 |
| 9 | Wersja oprogramowania kontrolera macierzy | CR229Clep-11200000 |
| 10 | Ilość kontrolerów macierzy | 2 |
| 11 | Rok produkcji macierzy | 2009 |
| 12 | Spare | 671148-001, 454414-001 (decyduje zamawiający) |
| 4.1 | Moduł I/O do półki dyskowej |  |
| 1 | Typ | 461494-005 (w pełnej obudowie) |
| 2 | Ilość | 16 |
| 5 | HP StorageWorks EVA 8400 (3 sztuki) |  |
| 1 | Kompatybilny z macierzą | HP StorageWorks EVA 8400 |
| 2 | Interfejs dysku twardego | Fiber Channel |
| 3 | Typ dysku twardego | 3.5 inch |
| 4 | Hot-swap | Tak |
| 5 | Dysk wewnętrzy w kasecie | Tak |
| 6 | Wersja oprogramowania kontrolera macierzy | CR21F9dexp-11001100 |
| 7 | Ilość kontrolerów macierzy | 2 |
| 8 | Rok produkcji macierzy | 2010 |
| 5.1 |  |  |
| 1 | Pojemność dysku twardego | 450 GB |
| 2 | Prędkość obrotowa | 15k rpm |
| 3 | Ilość dysków | 140 |
| 4 | Spare | 518734-001, 454412-001 (decyduje zamawiający) |
| 5.2 |  |  |
| 1 | Pojemność dysku twardego | 600 GB |
| 2 | Prędkość obrotowa | 15 k rpm (10 dysków z 10k rpm) |
| 3 | Ilość dysków | 332 |
| 4 | Spare | 495808-001, 518735-001 (decyduje zamawiający) |
| 5.3 |  |  |
| 1 | Pojemność dysku twardego | 1 TB |
| 2 | Prędkość obrotowa | 7200 RPM |
| 3 | Ilość dysków | 72 |
| 4 | Spare | 671148-001, 454514-001 (decyduje zamawiający) |
| 5.4 | Moduł I/O do półki dyskowej |  |
| 1 | Typ | 461494-005 (w pełnej obudowie) |
| 2 | Ilość | 84 |
| 6 | IBM V7000 (2 sztuki) |  |
| 1 | Kompatybilny z macierzą | IBM V7000 |
| 2 | Typ dysku twardego | 2.5 inch |
| 3 | Interfejs dysku twardego | SAS 6Gb |
| 4 | Hot-swap | Tak |
| 5 | Dysk wewnętrzy w kasecie | Tak |
| 6 | Firmware kontrolera | 6.4.1.4 lub 7.3.0.8 lub 7.3.0.11 |
| 7 | Ilość kontrolerów macierzy | 4 |
| 8 | Rok produkcji macierzy | 2013 i 2014 |
| 6.1 |  |  |
| 1 | Pojemność dysku twardego | 600 GB |
| 2 | Prędkość obrotowa | 10000 RPM |
| 3 | Ilość dysków | 396 |
| 4 | FRU | 00Y2683 |
| 6.2 |  |  |
| 1 | Pojemność dysku twardego | 200 GB |
| 2 | Prędkość obrotowa | SSD |
| 3 | Ilość dysków | 48 |
| 4 | FRU | 85Y6188 |
| 7 | IBM V7000 G2 (2 sztuki) |  |
| 1 | Kompatybilny z macierzą | IBM V7000 G2 |
| 2 | Typ dysku twardego | 2.5 inch |
| 3 | Interfejs dysku twardego | SAS 6Gb i SAS 12Gb (decyduje Zamawiający) |
| 4 | Hot-swap | Tak |
| 5 | Dysk wewnętrzy w kasecie | Tak |
| 6 | Firmware kontrolera | 6.4.1.4 lub 7.3.0.8 lub 7.3.0.11 |
| 7 | Ilość kontrolerów macierzy | 4 |
| 8 | Rok produkcji macierzy | 2013 i 2014 |
| 7.1 |  |  |
| 1 | Pojemność dysku twardego | 600 GB |
| 2 | Prędkość obrotowa | 10000 RPM |
| 3 | Ilość dysków | 396 |
| 4 | FRU | 00AR325 |
| 7.2 |  |  |
| 1 | Pojemność dysku twardego | 200 GB |
| 2 | Prędkość obrotowa | SSD |
| 3 | Ilość dysków | 48 |
| 4 | FRU | 00AR329 |
| 8 | HP ProLiant BL460C G1 (15 sztuk) |  |
| 1 | Kompatybilny z serwerem | ProLiant BL460C G1 |
| 2 | CPU serwera | 2 x Quad-Core Intel Xeon, 2833 MHz |
| 3 | RAM serwera | 16384 MB (4 x 4096 MB 667 MHz; 4 wolne) |
| 4 | Interfejs dysku twardego | SAS |
| 5 | Typ dysku twardego | 2.5 inch |
| 6 | Hot-swap | Tak |
| 7 | Dysk wewnętrzy w kasecie | Tak |
| 8 | Rok produkcji serwera | 2008 |
| 8.1 |  |  |
| 1 | Pojemność dysku twardego | 72 GB |
| 2 | Prędkość obrotowa | 15 k RPM |
| 3 | Ilość dysków | 30 |
| 4 | Spare | 432321-001 |
| 8.2 |  |  |
| 1 | Pojemność dysku twardego | 146 GB |
| 2 | Prędkość obrotowa | 10 k RPM Dual Port |
| 3 | Ilość dysków | 4 |
| 4 | Spare | 418399-001 |
| 9 | HP ProLiant BL460C G6 (122 sztuk) |  |
| 1 | Kompatybilny z serwerem | ProLiant BL460C G6 |
| 2 | CPU serwera | 2 x Intel Xeon CPU X5670 @ 2.93GHz (6 Cores) |
| 3 | Interfejs dysku twardego | SAS |
| 4 | Typ dysku twardego | 2.5 inch |
| 5 | Prędkość obrotowa | 10 k RPM Dual Port 6G lub 15 k RPM DP 6G |
| 6 | Hot-swap | Tak |
| 7 | Dysk wewnętrzy w kasecie | Tak |
| 9.1 |  |  |
| 1 | Pojemność dysku twardego | 72 GB |
| 2 | Prędkość obrotowa | 15 k RPM DP 6G |
| 3 | Ilość dysków | 6 |
| 4 | Spare | 418398-001 |
| 9.2 |  |  |
| 1 | Pojemność dysku twardego | 72 GB |
| 2 | Prędkość obrotowa | 10 k RPM Dual Port |
| 3 | Ilość dysków | 10 |
| 4 | Spare | 389346-001 |
| 9.3 |  |  |
| 1 | Pojemność dysku twardego | 146 GB |
| 2 | Ilość dysków | 72 |
| 3 | Rok produkcji serwera | 2010 |
| 4 | Spare | 418399-001 |
| 9.4 |  |  |
| 1 | Pojemność dysku twardego | 300 GB |
| 2 | Ilość dysków | 172 |
| 3 | Rok produkcji serwera | 2011 |
| 4 | Spare | 507284-001 |
| 10 | HP ProLiant BL460C G8 (4 sztuki) |  |
| 1 | Kompatybilny z serwerem | ProLiant BL460C G8 |
| 2 | CPU serwera | 2xIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2630L v2 @ 2.40GHz (6 Cores) |
| 3 | RAM serwera | 524288 MB (2 x 8 x 32768 MB 1866 MHz) |
| 4 | Interfejs dysku twardego | SAS |
| 5 | Pojemność dysku twardego | 600 GB |
| 6 | Typ dysku twardego | 2.5 inch |
| 7 | Prędkość obrotowa | 10 k RPM |
| 8 | Hot-swap | Tak |
| 9 | Dysk wewnętrzy w kasecie | Tak |
| 10 | Ilość dysków | 8 |
| 11 | Rok produkcji serwera | 2014 |
| 12 | Spare | 653957 |
| 11 | HP ProLiant BL480C G1 (4 sztuki) |  |
| 1 | Kompatybilny z serwerem | ProLiant BL480C G1 |
| 2 | CPU serwera | 2 x Quad-Core Intel Xeon, 3166 MHz |
| 3 | RAM serwera | 16384 MB (6 x 2048 MB 667 MHz; 4 x 1024 MB 667 MHz; 2 wolne) |
| 4 | Interfejs dysku twardego | SAS |
| 5 | Typ dysku twardego | 2.5 inch |
| 6 | Hot-swap | Tak |
| 7 | Dysk wewnętrzy w kasecie | Tak |
| 8 | Rok produkcji serwera | 2008 |
| 11.1 |  |  |
| 1 | Pojemność dysku twardego | 72 GB |
| 2 | Prędkość obrotowa | 15 k RPM |
| 3 | Ilość dysków | 5 |
| 4 | Spare | 432321-001 |
| 11.2 |  |  |
| 1 | Pojemność dysku twardego | 146 GB |
| 2 | Prędkość obrotowa | 10 k RPM oraz Dual Port |
| 3 | Ilość dysków | 5 |
| 4 | Spare | 432320-001 |
| 12 | HP ProLiant BL660C G8 (8 sztuk) |  |
| 1 | Kompatybilny z serwerem | ProLiant BL660C G8 |
| 2 | CPU serwera | 4xIntel(R) Xeon(R) CPU E5-4610 0 @ 2.40GHz (6 Cores) |
| 3 | RAM serwera | 1048576 MB (4 x 8 x 32768 MB 1333 MHz ) |
| 4 | Interfejs dysku twardego | SAS |
| 5 | Pojemność dysku twardego | 600 GB |
| 6 | Typ dysku twardego | 2.5 inch |
| 7 | Prędkość obrotowa | 10 k RPM |
| 8 | Hot-swap | Tak |
| 9 | Dysk wewnętrzy w kasecie | Tak |
| 10 | Ilość dysków | 16 |
| 11 | Rok produkcji serwera | 2014 |
| 12 | Spare | 653957 |
| 13 | HP ProLiant BL680C G5 (8 sztuk) |  |
| 1 | Kompatybilny z serwerem | ProLiant BL680C G5 |
| 2 | CPU serwera | 4 x Quad-Core Intel Xeon MP, 2400 MHz |
| 3 | RAM serwera | 65536 MB (8 x 8192 MB 667 MHz; 8 wolnych) |
| 4 | Interfejs dysku twardego | SAS |
| 5 | Typ dysku twardego | 2.5 inch |
| 6 | Hot-swap | Tak |
| 7 | Dysk wewnętrzy w kasecie | Tak |
| 8 | Rok produkcji serwera | 2008 |
| 13.1 |  |  |
| 1 | Pojemność dysku twardego | 72 GB |
| 2 | Prędkość obrotowa | 15 k RPM |
| 3 | Ilość dysków | 8 |
| 4 | Spare | 432321-001 |
| 13.2 |  |  |
| 1 | Pojemność dysku twardego | 146 GB |
| 2 | Prędkość obrotowa | 10 k RPM |
| 3 | Ilość dysków | 6 |
| 4 | Spare | 432320-001 |
| 14 | HP ProLiant BL685C G7 (5 sztuk) |  |
| 1 | Kompatybilny z serwerem | ProLiant BL685C G7 |
| 2 | CPU serwera | 2 x AMD Opteron Processor 6174 (12 Cores) |
| 3 | RAM serwera | 65536 MB ( 8 x 8192 MB 1333 MHz; 24 wolne ) |
| 4 | Interfejs dysku twardego | SAS |
| 5 | Pojemność dysku twardego | 146 GB |
| 6 | Typ dysku twardego | 2.5 inch |
| 7 | Prędkość obrotowa | 15 k RPM DP 6G |
| 8 | Hot-swap | Tak |
| 9 | Dysk wewnętrzy w kasecie | Tak |
| 10 | Ilość dysków | 10 |
| 11 | Rok produkcji serwera | 2011 |
| 12 | Spare | 512744-001 |
| 15 | IBM Flex System x240 (18 sztuk) |  |
| 1 | Kompatybilny z serwerem | Flex System x240 |
| 2 | CPU serwera | 2 x Intel Xeon CPU E5-2640 0 @ 2.50GHz (6 cores) |
| 3 | RAM serwera | 128 GB (16 x 8GB 10666 Mb/s, 8 wolnych) |
| 4 | Interfejs dysku twardego | SAS |
| 5 | Pojemność dysku twardego | 146 GB |
| 6 | Typ dysku twardego | 2.5 inch |
| 7 | Prędkość obrotowa | 15 k RPM 6Gb |
| 8 | Hot-swap | Tak |
| 9 | Dysk wewnętrzy w kasecie | Tak |
| 10 | Ilość dysków | 36 |
| 11 | Rok produkcji serwera | 2013 |
| 12 | FRU | 42D0678 i 90Y8927 (decyduje Zamawiający) |
| 16 | IBM Flex System x440 (9 sztuk) |  |
| 1 | Kompatybilny z serwerem | Flex System x440 |
| 2 | CPU serwera | 4 x Intel Xeon CPU E5-4610 0 @ 2.40GHz (6 cores ) |
| 3 | RAM serwera | 256 GB (32 x 8GB 10666 Mb/s, 16 wolnych) |
| 4 | Interfejs dysku twardego | SAS |
| 5 | Pojemność dysku twardego | 146 GB |
| 6 | Typ dysku twardego | 2.5 inch |
| 7 | Prędkość obrotowa | 15 k RPM 6Gb |
| 8 | Hot-swap | Tak |
| 9 | Dysk wewnętrzy w kasecie | Tak |
| 10 | Ilość dysków | 18 |
| 11 | Rok produkcji serwera | 2013 |
| 12 | FRU | 42D0678 i 90Y8927 i 00FN457 (decyduje Zamawiający) |
| 17 | HP ProLiant DL360 G5 (3 sztuki) |  |
| 1 | Kompatybilny z serwerem | ProLiant DL360 G5 |
| 2 | CPU serwera |  |
| 3 | RAM serwera |  |
| 4 | Interfejs dysku twardego | SAS |
| 5 | Pojemność dysku twardego | 72 GB |
| 6 | Typ dysku twardego | 2.5 inch |
| 7 | Prędkość obrotowa | 15 k RPM |
| 8 | Hot-swap | Tak |
| 9 | Dysk wewnętrzy w kasecie | Tak |
| 10 | Ilość dysków | 6 |
| 11 | Rok produkcji serwera | 2008 |
| 12 | Spare | 432321-001 |
| 18 | HP ProLiant DL360p G8 (1 sztuka) |  |
| 1 | Kompatybilny z serwerem | ProLiant DL360p G8 |
| 2 | CPU serwera | Intel(R)Xeon(R)CPU E5-2630v2@2.60GHz |
| 3 | RAM serwera | 256 GB |
| 4 | Interfejs dysku twardego | SAS |
| 5 | Pojemność dysku twardego | 300 GB |
| 6 | Typ dysku twardego | 2.5 inch |
| 7 | Prędkość obrotowa | 15 k RPM |
| 8 | Hot-swap | Tak |
| 9 | Dysk wewnętrzy w kasecie | Tak |
| 10 | Ilość dysków | 2 |
| 11 | Rok produkcji serwera | 2014 |
| 12 | Spare | 653960 |
| 19 | HP ProLiant DL380 G6 (36 sztuk) |  |
| 1 | Kompatybilny z serwerem | ProLiant DL380 G6 |
| 2 | CPU serwera | 2 x Intel@ Xeon@ Processor X5670 (2,93 GHz) |
| 3 | RAM serwera | 32 GB |
| 4 | Interfejs dysku twardego | SAS |
| 6 | Typ dysku twardego | 2.5 inch |
| 7 | Prędkość obrotowa | 10 k RPM DP 6G lub 15 k RPM DP 6G |
| 8 | Hot-swap | Tak |
| 9 | Dysk wewnętrzy w kasecie | Tak |
| 10 | Rok produkcji serwera | 2010 |
| 19.1 |  |  |
| 1 | Pojemność dysku twardego | 146 GB |
| 2 | Prędkość obrotowa | 10 k RPM DP 6G |
| 3 | Ilość dysków | 18 |
| 4 | Spare | 507283-001 |
| 19.2 |  |  |
| 1 | Pojemność dysku twardego | 146 GB |
| 2 | Prędkość obrotowa | 15 k RPM DP 6G |
| 3 | Ilość dysków | 18 |
| 4 | Spare | 504334-001 |
| 19.3 |  |  |
| 1 | Pojemność dysku twardego | 600 GB |
| 2 | Prędkość obrotowa | 10 k RPM Dual Port |
| 3 | Ilość dysków | 12 |
| 4 | Spare | 581311-001 |
| 20 | HP StorageWorks VLS12000 (1 sztuka) |  |
| 1 | Kompatybilny z serwerem | StorageWorks VLS12000 |
| 2 | CPU serwera |  |
| 3 | RAM serwera |  |
| 4 | Interfejs dysku twardego | SATA |
| 5 | Pojemność dysku twardego | 120 GB |
| 6 | Typ dysku twardego | 2.5 inch |
| 7 | Prędkość obrotowa | 5,4 k RPM |
| 8 | Hot-swap | Tak |
| 9 | Dysk wewnętrzy w kasecie | Tak |
| 10 | Ilość dysków | 2 |
| 11 | Rok produkcji serwera | 2011 |
| 12 | Spare | 459322-001 |
| 21 | IBM System x3550 M4 (1 sztuka) |  |
| 1 | Kompatybilny z serwerem | System x3550 M4 |
| 2 | CPU serwera | Xeon 6C E5-2640 2.5GHz/1333MHz/15MB |
| 3 | RAM serwera | 16 GB PC3L-10600 CL9 DDR3 1333MHz |
| 4 | Interfejs dysku twardego | SAS |
| 5 | Pojemność dysku twardego | 300 GB |
| 6 | Typ dysku twardego | 2.5 inch |
| 7 | Prędkość obrotowa | 15 k RPM 6G |
| 8 | Hot-swap | Tak |
| 9 | Dysk wewnętrzy w kasecie | Tak |
| 10 | Ilość dysków | 2 |
| 11 | Rok produkcji serwera | 2013 |
| 12 | FRU | 81Y9671 |