Załącznik nr 1 do SIWZ stanie się Załącznikiem nr 1 do umowy

Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzeń sieciowych zapewniających dostęp do Internetu.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- dostawę 2 sztuk urządzeń,

- instalację,

- konfigurację,

- dokumentacja powykonawcza,

- wsparcie techniczne (200 godzin)

Wymagania ogólne

- Sprzęt musi być fabrycznie nowy i oznakowany w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta

- Sprzęt musi być wyprodukowany nie wcześniej niż na 6 miesięcy od daty dostarczenia urządzeń

- Wymagane jest dostarczenie, wraz z dostawą urządzeń, szczegółowej dokumentacji technicznej producenta oferowanych produktów potwierdzającej spełnianie wymagań technicznych urządzeń będących przedmiotem zamówienia

Wymagania dla routera internetowego

- Urządzenie o architekturze modularnej, wyposażone w 6 portów Gigabit Ethernet przeznaczone dla modułów optycznych typu SFP lub równoważnych. W chwili dostarczenia urządzenia zamawiający nie wymaga aktywnych portów 10GE.

- Urządzenie posiada zasoby sprzętowe pozwalające przełączać 19 Mpps oraz 20 Gbps ruchu.

- Urządzenie domyślnie pozwala na przełączanie z prędkością 2,5 Gbps.

- Urządzenie posiada wbudowany akcelerator kryptograficzny osiągający wydajność 5.5 Gbps dla ruchu IMIX.

- Urządzenie posiada 8 GB pamięci RAM.

- Urządzenie obsługuje 1 000 000 prefiksów w tablicach routingu dla IPv4.

- Urządzenie obsługuje 1 000 000 prefiksów w tablicach routingu dla IPv6.

- Urządzenie obsługuje 100 000 tras multicast.

- Urządzenie obsługuje następujące protokoły routingu dynamicznego dla IPv4: BGP,OSPF, ISIS.

- Urządzenie obsługuje następujące protokoły routingu dynamicznego dla IPv6: BGP, OSPFv3, ISIS.

- Urządzenie obsługuje Policy Based Routing, w tym także routing oparty o pomiar parametrów łącza (opóźnienie, obciążenie, jitter) z możliwością definiowania polityk per aplikacja.

- Urządzenie umożliwia uruchomienie wydzielonych wirtualnych instancji (przestrzeni) routingowych w oparciu o mechanizm VRF (Virtual Routingu Forwarding), umożliwiając m.in. wykreowanie wydzielonej logicznej sieci na potrzebę obsługi ruchu określonej aplikacji lub wydzielonego fragmentu sieci.

- Urządzenie obsługuje 8000 instancji wirtualnych tablic routingu.

- Urządzenie obsługuje funkcjonalność Bidirectional Forwarding Detection (BFD), zapewniając przy tym wsparcie dla protokołów BGP, OSPF, IS-IS, routingu statycznego.

- Urządzenie obsługuje funkcjonalność BFD dla interfejsów skonfigurowanych do współpracy z VRF.

- Urządzenie obsługuje multicast, w szczególności: PIM sparse/dense/SSM, IGMP, MLD, Multicast VPN.

- Urządzenie obsługuje protokół NHRP (ang. Next Hop Resolution Protocol).

- Urządzenie obsługuje protokół GDOI (RFC 3547).

- Funkcjonalności związane z niezawodnością pracy:

      - system modularny umożliwiający aktualizację poszczególnych modułów programowych niezależnie od siebie

      - redundancja procesów routingowych realizowana poprzez uruchomienie dwóch kopii systemu operacyjnego

      - BFD dla BGP, OSPF, ISIS

      - IP FRR

      - BGP Prefix-Independent Convergence (PIC)

      - Graceful Restart dla  BGP, OSPF, ISIS, LDP, RSVP

      - funkcjonalność VRRP

      - redundantne zasilacze 230V

      - możliwość wymiany modułów w trakcie pracy (ang. hot swap)

- Urządzenie obsługuje MPLS, w szczególności:

      - LDP

      - EoMPLS, VPLS

      - MPLS L3 VPN

      - MPLS TE

      - MPLS FRR w trybach protekcji łącza oraz węzła

- Urządzenie obsługuje następujące mechanizmy jakości usług (QoS):

      - klasyfikacja, kolejkowanie, oznaczanie, policing, shaping per port/VLAN zarówno dla IPv4  jak i IPv6

      - hierarchiczny QoS (H-QoS) - 3 poziomy

      - klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących  parametrów:  adres MAC, adres IP, port TCP, VLAN ID, MPLS EXP, 802.1p (CoS), IP ToS/DSCP.

      - dynamiczna alokacja kolejek sprzętowych, dostępne min. 16 000 kolejek

      - algorytm Round Robin (Shaped Round Robin) dla obsługi kolejek

      - możliwość obsługi jednej kolejki z priorytetem w stosunku do innych

      - mechanizm ograniczania ilości ruchu w kolejce priorytetowej

      - możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP – poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP

      - możliwość ograniczania pasma wejściowego dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi (ingress policing, rate limiting)

      - mechanizm WRED

      - możliwość wykorzystania rodzajów aplikacji/ruchu aplikacyjnego w tworzeniu polityk QoS

- Urządzenie obsługuje 4000 tuneli GRE.

- Urządzenie posiada możliwość tunelowania przesyłanych danych w postaci tuneli GRE typu punkt-punkt oraz punkt-wielopunkt z możliwością uruchomienia protokołów routingu dynamicznego pomiędzy urządzeniami połączonymi za pomocą tuneli GRE.

- Urządzenie umożliwia ochronę kryptograficzną tuneli GRE.

- W ramach funkcjonalności zarządzania, urządzenie:

      - umożliwia zarządzanie poprzez: CLI (Telnet, SSHv2, port konsoli), SNMPv3

      - obsługuje Ethernet OAM (IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ag, ITU-T Y.1731)

      - obsługuje MPLS OAM

      - umożliwia pisanie skryptów konfiguracyjnych

      - obsługuje protokół Netflow ze wsparciem dla multicast oraz IPv4/IPv6

      - posiada narzędzia IP SLA umożliwiające pomiar parametrów jakościowych łącza (np. czas odpowiedzi aplikacji/serwera, opóźnienie, jitter, straty pakietów)  i dostęp do tych informacji za pomocą SNMP

      - posiada obsługę mechanizmów uwierzytelniania, autoryzacji i rozliczania (AAA) z wykorzystaniem protokołów RADIUS lub TACACS+

      - posiada dedykowane porty do zarządzania urządzeniem: port konsoli (RJ45), port Ethernet 10/100/1000 oraz port AUX

      - posiada port USB

      - posiada możliwość pobrania konfiguracji do zewnętrznego komputera typu PC, w formie tekstowej, konfiguracja po dokonaniu edycji poza urządzeniem może być ponownie zaimportowana do urządzenia i uruchomiona

      - urządzenie posiada możliwość wyszukiwania fragmentów konfiguracji z linii poleceń urządzenia, dzięki stosowaniu wyrażeń-filtrów

- Urządzenie posiada redundantne zasilacze AC 230V zintegrowane w obudowie urządzenia.

- Urządzenie umożliwia montaż w szafie 19”.

Możliwości rozbudowy

- Urządzenie umożliwia rozszerzenie m.in. o następujące porty:

a. 2 porty 10 Gigabit Ethernet

b. 8 portów Gigabit Ethernet

- Urządzenie umożliwia licencyjne odblokowanie wydajności do następujących wartości: 5 Gbps, 10 Gbps, 20 Gbps.

- Urządzenie umożliwia dołożenie przestrzeni dyskowej typu SSD o pojemności do 400 GB.

- Urządzenie ma mieć możliwość rozszerzenia licencyjnego o obsługę następujących funkcji i elementów bezpieczeństwa:

      - sprzętowa ochrona warstwy zarządzającej (Control Plane Policing), ze wsparciem dla list kontroli dostępu

      - Unicast RPF (Reverse Path Forwarding)

c. listy kontroli dostępu w oparciu o adresy IP źródłowe i docelowe, protokoły IP, porty TCP/UDP, opcje IP, flagi TCP, oraz o wartości TTL

d. 30 000 wpisów IPv4 na wszystkich listach kontroli dostępu (ACL), a także 4 000 list kontroli dostępu (ACL)

- dostęp administracyjny oparty o role z przypisanymi uprawnieniami

- funkcjonalności zapory ogniowej typu statefull (ang. statefull firewall), przy czym zapora ogniowa:

g. umożliwia definicję stref bezpieczeństwa (zone-based firewall) z elastyczną definicją scenariuszy przesyłu ruchu pomiędzy różnymi strefami (inspekcja ruchu, odrzucanie ruchu, brak inspekcji)

h. obsługuje ruch IPv4 oraz IPv6

i. umożliwia konfigurację polityk per wirtualna tablica routingu (VRF)

- umożliwia obsługę 2 000 000 równoczesnych sesji

- umożliwia zestawianie 200 000 nowych połączeń HTTP na sekundę

- zasoby sprzętowe realizujące funkcjonalności szyfrowania VPN z wydajnością 8 Gbps (AES256) z obsługą 8 000 tuneli IPSec

ł. sieci VPN typu site-2-site oparte o IPSec

- dynamiczne zestawianie VPN z wykorzystaniem protokołu NHRP w relacji spoke to spoke w celu optymalizacji transmsji danych pomiędzy oddziałami

- bez-tunelowe sieci VPN w relacji każdy z każdym w celu zapewnienia optymalnej transmisji pomiędzy dowolnymi węzłami oraz optymalnej realizacji polityk jakości usług (QoS) i transmisji multicast

- algorytmy IPSec następnej generacji oparte o krzywe eliptyczne (RFC 4869), w szczególności:

- Elliptic Curve Diffie-Hellman (ECDH)

- Galois Counter Mode Advanced Encryption Standard (GCM-AES) - 128/256 bitów

- Galois Message Authentication Code (GMAC-AES) - 128/256 bitów

- Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) dla IKEv2

- konfiguracja tuneli IPSec VPN w oparciu o protokół IKEv2

- IKEv2 zarówno dla VPN typu site-2-site jak i dynamicznych

- IKEv2 zarówno dla ruchu IPv4 jak i IPv6

- funkcjonalność VPN per VRF

- ochrona centralnego procesora urządzenia (CPU) przed atakiem Denial of Service (DoS) poprzez możliwość klasyfikowania i limitowania ruchu docierającego do CPU

ż. logowanie pakietów przekraczających skonfigurowane limity ruchu docierającego do CPU

ź. możliwość uruchomienia funkcjonalności analizy i klasyfikacji pakietów w warstwie 2-7 polegającej na przeszukiwaniu pakietów pod kątem zawierania specyficznych ciągów znaków i wykrywania na tej podstawie ataków aa

- Urządzenie ma wspierać możliwość rozbudowy licencyjnej o usługi klasyfikacji ruchu w oparciu o głęboką analizę pakietów, przy czym klasyfikacja ta:

      - Opiera się na kilku mechanizmach gwarantujących poprawne rozpoznawanie wielu aplikacji / protokołów

      - udostępnia 3 atrybuty opisujące daną aplikację / protokół (atrybuty ułatwiają konfigurowanie QoS na urządzeniu poprzez grupowanie podobnych aplikacji / protokołów - na przykład wszystkie aplikacje typu p2p mają taką samą wartość atrybutu określającego typ aplikacji).

      - nie wymaga rozbudowy sprzętowej urządzenia, jedynie zakup licencji

Warunki gwarancji

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36-miesięcznej gwarancji na dostarczone urządzenia. Gwarancja obejmuje zobowiązanie Wykonawcy do terminowego usuwania wad i usterek urządzeń sieciowych oraz innych elementów dostarczonych wraz z urządzeniem

- Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji zapewni dostęp do aktualnych wersji oprogramowania oraz dokumentacji producenta

- W czasie gwarancji Wykonawca zapewni pomoc techniczną inżyniera w wymiarze 200 godzin

- Zamawiający otrzyma bezpośredni dostęp do pomocy technicznej Wykonawcy (telefon, e-mail lub WWW) w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bieżącą eksploatacją całości sprzętu i oprogramowania dostarczonego w ramach przedmiotu zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego,

- Wykonawca zobowiązuje się, iż w okresie gwarancji, czas reakcji na zgłoszoną przez Zamawiającego wadę lub usterkę nastąpi nie później niż w ciągu 4 godzin od momentu zgłoszenia wady lub usterki

- Wykonawca zobowiązuje się do przywrócenia pełnej funkcjonalności urządzeń  w ciągu 24 godzin od zgłoszenia

- Wykonawca ma udostępnić pojedynczy punkt przyjmowania zgłoszeń dla całości sprzętu i oprogramowania  dostarczonego w ramach przedmiotu zamówienia

- Wykonawca będzie świadczył obsługę zgłoszeń przez inżyniera w formie elektronicznej i telefonicznej w dni robocze, w języku polskim lub w siedzibie Zamawiającego

- Naprawa zostanie dokonana w miejscu instalacji urządzenia

- W przypadku niewykonania naprawy gwarancyjnej w miejscu i w terminie, o którym mowa w ust. 6 i 9, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na czas naprawy takie samo urządzenie wolne od wad i zapewni jego prawidłowe działanie. Ostateczny termin usunięcia wady lub usterki urządzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia zgłoszenia jego wady lub usterki

- Wykonawca zobowiązuje się do wymiany urządzenia na nowe w przypadku, gdy po wykonaniu dwóch napraw gwarancyjnych dostarczonego urządzenia będzie ono wykazywało nadal wady w działaniu

- W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z zobowiązań gwarancyjnych, Zamawiający może dokonać tych czynności we własnym zakresie i kosztami obciążyć Wykonawcę

- Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi

- Zamawiający zobowiązany jest do udzielenia szczegółowych informacji  o zewnętrznych objawach wady lub usterki oraz czasie jej wystąpienia

- W przypadku naprawy gwarancja ulega przedłużeniu o czas naprawy

- Zamawiający ma prawo dokonywania rozbudowy sprzętu, zgodnie z dokumentacją techniczną, przez wykwalifikowanych pracowników, a także prawo do przemieszczenia zainstalowanego sprzętu bez utraty gwarancji. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne przedmiotu Umowy powstałe z winy pracowników Zamawiającego