Załącznik nr 1 do SWZ - stanie się załącznikiem nr 1 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usług operatora korporacyjnej sieci statystyki publicznej WAN-GUS dla jednostek służb statystyki publicznej w celu zapewnienia bezpiecznej transmisji danych miedzy jednostkami.

Okres obowiązywania umowy wynosi nie więcej niż 36 miesięcy od daty jej zawarcia, z uwzględnieniem okresu przygotowania infrastruktury technicznej sieci niezbędnej do świadczenia usługi transmisji danych dla jednostek statystyki publicznej.

Wykonawca w dniu podpisania umowy będzie dysponował okresem 120 dni na przygotowanie infrastruktury technicznej sieci niezbędnej do świadczenia usług.

W przypadku gdy okres przygotowania infrastruktury technicznej sieci, niezbędnej do rozpoczęcia świadczenia usługi transmisji danych, będzie krótszy niż 120 dni, rozpoczęcie świadczenia usług nastąpi w terminie uwzględniającym faktyczny niezbędny okres przygotowawczy.

Usługa transmisji danych świadczona będzie przez okres 32 miesięcy.

Przełączanie usługi będzie się odbywało w terminie uzgodnionym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, poza godzinami pracy Zamawiającego.

Przerwa w dostępie do usługi WAN związana z przełączeniem nie może być większa niż 4 godziny dla każdej lokalizacji.

- W terminie 30 dni od podpisania umowy Wykonawca przedstawi projekt techniczny zawierający co najmniej:

  - opis prowadzenia prac zapewniający minimalizację utrudnień w pracy sieci WAN Zamawiającego (niedostępność lokalizacji związana z przełączeniem nie może być dłuższa niż 4 godziny),

  - harmonogram podłączenia sieci Zamawiającego do sieci Wykonawcy wraz uruchomieniem usług z podziałem na typy lokalizacji,

  - konfiguracje routerów CE, CPE dla każdego typu lokalizacji (A, B, C),

  - schemat połączeń między urządzeniami teletransmisyjnymi,

  - wykaz zastosowanych urządzeń CPE oraz CE.

- Wykonawca będzie  świadczył  usługę  transmisji  danych  IP  VPN  /  MPLS  w  oparciu o standard RFC 2547 BGP/MPLS na bazie:

  - własnych lub pozyskanych łączy dostępowych bez punktu styku z siecią Internet na całej długości

  - własnych urządzeń CE i CPE zainstalowanych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego

  - sieci szkieletowej MPLS Wykonawcy

- W celu zapewnienia prywatności i odpowiedniego bezpieczeństwa transmisji danych łącza IP VPN MPLS nie mogą być budowane z wykorzystaniem:

  - infrastruktury znajdującej się poza terytorium RP;

  - zasobów publicznej sieci Internet;

  - łączy w technologii xDSL;

  - łączy satelitarnych;

  - łączy technologii radiowych w paśmie nie podlegającym koncesjonowaniu;

  - komutowanych łączy telefonicznych;

  - technologii WiFi;

  - w oparciu o sieci komórkowe, tj. w szczególności technologii GPRS, EDGE, UMTS, HSPA, HSDPA, CDMA, LTE.

- W ramach świadczenia usługi, Wykonawca zainstaluje routery CE, przeprowadzi ich konfigurację oraz będzie odpowiadał za ich utrzymanie (administrowanie, usuwanie awarii, wprowadzanie zmian konfiguracyjnych) przez okres obowiązywania umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany w ramach umowy dostarczyć routery CPE o parametrach pozwalających na świadczenie usługi zgodnie z wymaganiami SIWZ. Usuwanie awarii sprzętowych leży po stronie Wykonawcy, natomiast bieżąca administracja będzie w gestii Zamawiającego przy wsparciu inżyniera Wykonawcy w ilości nie przekraczjącej 10 godzin miesięcznie. Wykonawca zapewni niezbędne wsparcie przy instalacji routerów CPE, w szczególności przy wgrywaniu nowych konfiguracji. Wszystkie koszty związane z udostępnieniem routerów Wykonawca powinien uwzględnić w miesięcznych opłatach abonamentowych.

- Wymagania dotyczące Routera CPE.

  - Router CPE jest własnością Wykonawcy.

  - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył jako Routery CPE routery IP, dostarczone wraz z niezbędnym okablowaniem, osprzętem i oprogramowaniem umożliwiającym realizowanie założonych funkcjonalności. Zamawiający wymaga, aby na dostarczonych routerach była możliwa realizacja aktualnych funkcjonalności, w szczególności, aby były możliwe: routing EIGRP lub OSPF, szyfrowanie, implemantacja QoS, tunele GRE.

  - Ze względu na poufność informacji obecna konfiguracja routerów CPE zostanie przesłana Wykonawcy na jego żądanie i nie będzie publikowana na stronach internetowych.

  - Router CPE nie może być wykorzystywany do świadczenia przez Wykonawcę jakichkolwiek innych usług niż wymagane Umową.

  - W serwerowni w każdej lokalizacji Wykonawca zamontuje, skonfiguruje i uruchomi Router CPE, który będzie stykiem infrastruktury fizycznej Wykonawcy, tj. głównego Łącza IP VPN MPLS z infrastrukturą fizyczną Zamawiającego, tj. Routerem CE terminującym Sieć WAN. Potwierdzeniem poprawności działania usługi będą testy przeprowadzone zgodnie z procedurą polegającą na sprawdzeniu:

- działania poczty Exchange z dowolnej stacji roboczej

- działania Internetu z dowolnej stacji roboczej,

- dostępnosci strony www.stat.gov.pl

- działania sieci bezprzewodowej

- sporządzenia raportu z poprawności działania urządzeń i usługi.

  - Router CPE w każdej Lokalizacji musi zostać zamontowany w szafie typu rack 19" w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

  - Routery CPE muszą komunikować się z wykorzystaniem protokołu TCP/IP z Routerami CE. Routery CPE i CE w lokalizacjach typu B oraz C muszą być połączone bezpośrednio ze sobą za pomocą skrętki przynajmniej kat.6 i z wykorzystaniem interfejsu RJ45 GigabitEthernet (1000Base TX). Routery w lokalizacji typu A muszą być podłączone bezpośrednio ze sobą za pomocą włókien światłowodoych lub za pomocą skrętki przynajmniej kat.6A i z wykorzystaniem interfejsu RJ45 GigabitEthernet (10GBASE-T).

  - Routery CPE muszą umożliwiać autoryzację i autentykację dostępu przy pomocy protokołu RADIUS.

- Routery CPE będa konfigurowane i zarządzane przez Zamawiającego a routery CE będą konfigurowane i zarządzane przez Wykonawcę.

- Odpowiedzialność za fizyczne działanie dostarczonych routerów leży po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca zrealizuje usługę o określonej przepustowości (określonej jako przepustowość w warstwie 2 modelu ISO/OSI) zależnie od typu lokalizacji:

  - Lokalizacje typu A: 1000Mbps; - 1 500 użytkowników

  - Lokalizacje typu B: 120Mbps; -  5 200 użytkowników

  - Lokalizacje typu C: 50Mbps. – 300 użytkowników

Usługa powinna być skalowalna, tzn. Zamawiający ma prawo żądania podwyższenia przepustowości w lokalizacji typu A o 500 Mbps, w lokalizacji typu B o 30 Mbps, w lokalizacji typu C o 25 Mbps, przy zachowaniu niezmienionych parametrów jakościowych, Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić zmianę w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia potrzeby przez Zamawiającego.

Typy lokalizacji są określone w tabeli 1.

- W sieci IP VPN Wykonawcy musi istnieć możliwość komunikacji na zasadzie „każdy z każdym” (ang. full mesh), tak aby połączenia były nawiązywane bezpośrednio pomiędzy lokalizacjami Zamawiającego.

- W lokalizacji kategorii A, łącze dostępowe zostanie zrealizowane w konfiguracji „2CE-2PE”.

Zakłada ona instalację dwóch routerów dostępowych CE, które są połączone z dwoma różnymi routerami szkieletowymi Wykonawca (PE) za pomocą dwóch łączy o rozłącznych trasach (patrz Rysunek 1). Wykonawca zainstaluje łącze zapasowe o takich samych parametrach, co łącze główne. Obecnie w lokalizacji jest połączenie światłowodowe.

Rysunek 1. Łącze dostępowe w konfiguracji „2CE + 2PE”

- W lokalizacjach należących do kategorii B i C, łącze dostępowe zostanie zrealizowane w konfiguracji „1CE-1PE”, która zakłada podłączenie routera końcowego CE do routera szkieletowego (PE)

Rysunek 2. Łącze dostępowe w konfiguracji „1CE + 1PE”

- W lokalizacjach typu A i B (zgodnie z Tabelą 1) Zamawiający wymaga podłączenia łącz dostępowych w relacji PE-CE za pomocą linii światłowodowej. W lokalizacjach typu C (zgodnie z Tabelą 1) zamawiający dopuszcza możliwość zbudowania łączy dostępowych w relacji PE-CE z wykorzystaniem technologii światłowodowej, przewodowej lub łączy radiowych w paśmie koncesjonowanym.

W sytuacji, gdy z przyczyn technicznych lub prawnych niemożliwa jest realizacja łącz w wyżej wymienionych technologiach do dnia uruchomienia usługi, Zamawiający dopuszcza tymczasowe podłączenie lokalizacji typu B lub C za pomocą technologii LTE z zastrzeżeniem, że Wykonawca podłączy te lokalizacje przy pomocy docelowej technologii w terminie nie przekraczającym 3 miesięcy od dnia uruchomienia usługi. Sumaryczna ilość lokalizacji podłączonych tymczasowo przez LTE nie może przekroczyć 10.

- W przypadku konieczności wykonania inwestycji związanej z realizacją  umowy, uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń leży w gestii Wykonawcy.

- Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usług operatora korporacyjnej sieci statystyki publicznej WAN-GUS dla jednostek służb statystyki publicznej w celu zapewnienie bezpiecznej transmisji danych miedzy jednostkami.

Wykonawca, w ramach złożonej oferty cenowej (bez dodatkowych opłat), wykona zlecone przez Zamawiającego zmiany w konfiguracji routerów CE. Zamawiający zleci nie więcej niż jedną zmianę każdego routera CE w miesiącu, z wyjątkiem zmian w konfiguracji QOS, które mogą wystąpić częściej. Zlecone przez Zamawiającego zmiany w konfiguracji routerów CE Wykonawca wprowadzi w ciągu 48 godzin od uzgodnienia zmian pomiędzy osobami technicznymi, wyznaczonymi przez Wykonawcę i Zamawiającego. Wykonanie zmiany konfiguracji przez Wykonawcę uważa się za zakończone po potwierdzeniu prawidłowego działania przez Zamawiającego.

- Wykonawca dostarczy usługę IP VPN z minimum pięcioma klasami ruchu (ang. Class of service, CoS) we wszystkich lokalizacjach:

- Klasa voice, dedykowana dla komunikacji głosowej;

- Klasa video, dedykowana dla ruchu video;

- Klasa dane1, dedykowana dla aplikacji krytycznych;

- Klasa dane2, dedykowana dla aplikacji biznesowych

- Klasa dane3, dedykowana dla pozostałych aplikacji.

- Sposób priorytetyzacji pakietów IP (przydziału do klas w konfiguracji QOS) na podstawie adresów IP, numerów portów TCP / UDP oraz numerów VLAN zostanie uzgodniony z przedstawicielami Zamawiającego na etapie inicjowania projektu wdrożeniowego.

Przydział do klas pozostaje w gestii Zamawiającego, przy czym sposób numerowania (markowania)   pakietów   IP   zostanie   zaproponowany   przez   Wykonawcę   na etapie uzgodnień projektowych.

Obecnie Zamawiający znakuje pakiety:

| Klasa QoS | Znakowanie |
| --- | --- |
| Dane D3 | af11 |
| Dane D2 | af21 |
| Dane D1 | af31 |
| Video V2 | af41 |
| Voice V1 | ef |

Ruch nieoznakowany przez Zamawiającego, Wykonawca znakuje af21.  W lokalizacjach jest obecnie następujący podział pasma gwarantowanego:

| Klasa | Lokalizacja typu A | Lokalizacja typu B | Lokalizacja typu C |
| --- | --- | --- | --- |
| Voice V1 | 8% | 7% | 15% |
| Video V2 | 15% | 18% | 15% |
| Dane D1 | 40% | 35% | 40% |
| Dane D3 | 15% | 10% | 10% |

- Wykonawca udostępni Zamawiającemu narzędzie, pozwalające na sprawdzenie jakości świadczonej usługi,  prezentujące następujące parametry:

a)  Utylizację na wszystkich interfejsach routerów CE;

b)  Wartości parametrów QoS:

- opóźnienie pakietów (delay ) - minimalne, maksymalne oraz średnie opóźnienie w zadanym przedziale czasu;

- wariancja opóźnień (jitter);

- straty pakietów (packet loss);

Narzędzie musi być dostępne dla 10 osób jednocześnie.

- Wykonawca udostępni Zamawiającemu możliwość zgłaszania problemów i awarii WAN za pomocą  infolinii,  faksu  oraz  poczty  elektronicznej  (e-mail).  Wykonawca  zapewni dedykowaną osobę (opiekuna technicznego) do kontaktu z Zamawiającym.

- Wykonawca  będzie  przesyłał  comiesięczny raport  z  realizacji  usług  objętych  umową, informację o rzeczywistych parametrach SLA na poszczególnych łączach WAN GUS.

- Usługa świadczona przez Wykonawcę będzie spełniała następujące parametry jakościowe (QoS):

Dla klasy voice:

- Opóźnienie w jedną stronę (delay) < 50 ms;

- Wariancja opóźnienia (jitter) < 10 ms;

- Straty pakietów w sieci Wykonawcy <0,2%;

Dla klas typu dane:

- Opóźnienie w jedną stronę (delay) < 50 ms;

- Straty pakietów w sieci Wykonawcy <0,1%.

Dla klasy wideo:

- Opóźnienie w jedną stronę (delay) < 50 ms;

-Straty pakietów w sieci Wykonawcy <0,1%;

Dla pozostałego ruchu:

- Opóźnienie w jedną stronę (delay) < 50 ms;

- Straty pakietów w sieci Wykonawcy <0,2%.

przy czym klasa voice musi być typu LLQ (Low Latency Queueing), a pozostałe klasy muszą być typu LLQ (Low Latency Queueing) lub WFQ (Weighted Fair Queuing) lub CBWFQ (Class Based Weighted Fair Queuing) lub innego równoważnego.

Podane wyżej wartości parametrów QoS nie mogą zostać przekroczone w ramach oferowanej usługi. Ich przekroczenie traktowane jest przez strony Umowy jako Awaria. Podział procentowy, w ramach przepustowości łącza, do każdej z klas ruchu zostanie uzgodniony z Wykonawcą podczas wdrożenia, przy czym wstępnie Zamawiający przyjmuje, że suma gwarantowanych pasm przepustowości poszczególnych klas QoS nie będzie przekraczać 85% założonej przepustowości łącza;

- Wykonawca zapewnieni następujące parametry niezawodnościowe (SLA) usługi IP VPN we wszystkich relacjach:

  - gwarancja przepustowości na poziomie 100% dostarczonego pasma,

  - dostępność usługi oraz czas naprawy (rozumianej jako przesłanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia awarii oraz określenie trybu naprawy) - liczona od zgłoszenia awarii przez Zamawiającego;

  - czas usunięcia awarii zgodnie z poniższą tabelą;

  - roczna dostępność sieci zgodnie z poniższą tabelą;

| Kategoria łącza zgodnie z Tabelą 1 | Gwarantowany Czas Usunięcia Awarii [h] | Gwarantowana roczna dostępność usługi [%] |
| --- | --- | --- |
| A | 4 | 99,9 |
| B | 12 | 99,7 |
| C | 24 | 99,0 |

- Usługa serwisu technicznego będzie obejmowała usuwanie problemów pracy z siecią po ich zgłoszeniu przez Zamawiającego na specjalnie do tego celu wydzielony numer telefoniczny do Centrum Kontaktu Wykonawcy (Biura Obsługi Klienta), dostępny bez przerwy - 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.

- Wszelkie prace modernizacyjne w sieci Wykonawcy związane ze świadczeniem usług dla Zamawiającego muszą być zgłaszane i uzgadniane z Zamawiającym na minimum 7 dni roboczych przed rozpoczęciem prac.

- Wykonawca zapłaci bonifikaty z tytułu niedotrzymania parametrów SLA:

- Bonifikatę, naliczaną w cyklach miesięcznych, z tytułu niedotrzymania Gwarantowanego Czasu Usunięcia Awarii ustala się na podstawie poniższego wzoru:

Bonifikata za Awarię = (CUA-GCUA)*B, gdzie:

CUA – Czas usunięcia Awarii [h], zaokrąglony wzwyż do pełnej godziny

GCUA – Gwarantowany czas usunięcia Awarii [h]

B – bonifikata w wysokości 4 % miesięcznego abonamentu za łącze

- Bonifikatę z tytułu niedotrzymania Gwarantowanej dostępności Usługi IP VPN ustala się na podstawie poniższego wzoru:

Całkowita bonifikata = [SCTWA – MLGA*(CKUP/LG)]*B, gdzie:

MLGA – maksymalna liczba godzin Awarii dopuszczalna dla danego Poziomu Usługi [h]

SCTWA –   suma   czasów trwania wszystkich Awarii w danym roku kalendarzowym [h]

CKUP – czas korzystania z Usługi Podstawowej w danym roku kalendarzowym [h]

LG – liczba godzin w danym roku kalendarzowym [h]

B – bonifikata w wysokości 4 % miesięcznego abonamentu za łącze.

Wynik działania [SCTWA – MLGA*(CKUP/LG)] zaokrągla się wzwyż do pełnej godziny.

- W tabeli 1. wymieniono odbiorców oraz lokalizacje i adresy jednostek statystyki publicznej, w których będą instalowane i wdrażane do eksploatacji połączenia.

Tabela 1.

Wykaz jednostek służb statystyki publicznej z adresami oraz dane podmiotów zarządzających obiektami siedzib tych jednostek, w których będą instalowane i wdrażane do eksploatacji połączenia.

| L.p. | Nazwa Lokalizacji | Typ Lokalizacji | Telefon | Adres lokalizacji łącza | Podmiot zarządzający budynkiem | Adres zarządzającego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urząd Statystyczny w Białymstoku | B | 857497723 | ul. Krakowska 13 15-959 Białystok | Urząd Statystyczny w Białymstoku | 15-959 Białystok ul. Krakowska 13 |
| 2 | Urząd Statystyczny w Białymstoku Oddział w Łomży | C | 862154141 | ul. Nowa 2, 18-400 Łomża | Prezydent M. Łomża poprez administratora budynku - Firma MIENIE Administratorzy Nieruchomości Iwona Perkowska Łomża | 18-400 Łomża, ul. Stary Rynek 8 lok 2 (tel. 661918169) |
| 3 | Urząd Statystyczny w Białymstoku Oddział w Suwałkach | C | 875635471 | ul. 1 Maja 13 16-400 Suwałki | PZU Spółka Akcyjna | 00-133 Warszawa Al. Jana Pawła II 24 |
| 4 | Urząd Statystyczny w Bydgoszczy | B | 523669385, 532457472 | ul.Konarskiego 1/3 85-066 Bydgoszcz | Kujawsko- Pomorski Urząd Wojewódzki | 85-950 Bydgoszcz ul. Jagiellońska 3 |
| 5 | Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Oddział w Toruniu | C | 523669385, 532457472 | ul. Mickiewicza 10/16 87-100 Toruń | Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu | 87-100 Toruń, ul. Adama Mickiewicza 33/39 |
| 6 | Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Oddział we Włocławku | C | 523669385, 532457472 | ul. Piekarska 16a 87-800 Włocławek | Urząd Statystyczny w Bydgoszczy | 85-066 Bydgoszcz ul. Konarskiego 1/3 |
| 7 | Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu | C | 523669385, 532457472 | Al. Niepodległości 4 88-100 Inowrocław | Miasto Inowrocław przez jednostkę organizacyjną - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu | OSiR w Inowrocławiu: 88-100 Inowrocław, Al. Niepodległości 4; Miasto Inowrocław: 88-100 Inowrocław, al. Ratuszowa 36 |
| 8 | Urząd Statystyczny w Gdańsku | B | 587683184 | ul. Danusi 4 80-434 Gdańsk | US Gdańsk | 80-434 Gdańsk ul. Danusi 4 |
| 9 | Urząd Statystyczny w Gdańsku Oddział w Słupsku | C | 587683184 | ul. Jana Pawła II 1 76-200 Słupsk | Prezydent M. Słupsk / Przeds. Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3 / 76-200 Słupsk ul. Tuwima 4 |
| 10 | Urząd Statystyczny w Gdańsku Oddział w Tczewie | C | 587683184 | ul. Gdańska 33 H 83-110 Tczew | Przedsiębiorstwo Budowlano- Usługowe "KOMBUD" Sp. z o.o. | 83-110 Tczew ul. Gdańska 33G |
| 11 | Urząd Statystyczny w Gdańsku Oddział w Chojnicach | C | 587683184 | Pl Niepodległości 7 / 9 89-600 Chojnice | Przedsiębiorstwo Budowlane GÓRSKI sp. z o.o. SKA | 80-312 Chojnice ul.Wita Stwosza 31A/31 |
| 12 | Urząd Statystyczny w Katowicach | B | 327791223 327791208 | ul. Owocowa 3 40-158 Katowice | Urząd Statystyczny w Katowicach | 40-158 Katowice ul. Owocowa 3 |
| 13 | Urząd Statystyczny w Katowicach Oddział w Bielsku Białej | C | 327791208 33 8221835 | ul. Piastowska 44 43-300 Bielsko-Biala | Kuratorium Oświaty w Katowicach | 40-024 Katowice ul. Powstańców 41a |
| 14 | Urząd Statystyczny w Katowicach Oddział w Bytomiu | C | 32 7791208 32 2827040 | ul. Moniuszki 26a 41-902 Bytom | MANADOM Spółka z o.o. | 41-902 Bytom ul. Bolesława Chrobrego 8 lok. 10 |
| 15 | Urząd Statystyczny w Katowicach Oddział w Częstochowie | C | 32 7791208 34 3660014 | al. Niepodległości 20/22 42-216 Częstochowa | Urząd Statystyczny w Katowicach / Wspólnota Lokalowa | 40-158 Katowice ul. Owocowa 3 / 42-216 Częstochowa Al. Niepodległości 20/22 |
| 16 | Urząd Statystyczny w Katowicach Oddział w Rybniku | C | 324233530 327791208 | ul. Bolesława Chrobrego 6 44-200 Rybnik | PSS "Społem" | 44-200 Rybnik ul. Bolesława Chrobrego 6 |
| 17 | Urząd Statystyczny w Katowicach Oddział w Sosnowcu | C | 322972017 327791208 | ul. Rzeźnicza 12 41-200 Sosnowiec | Miejski Zakład Zasobów Lokalowych – Zakład Budżetowy | 41-200 Sosnowiec ul. Partyzantów 10a |
| 18 | Urząd Statystyczny w Kielcach | B | 412499619 | ul. Zygmunta Wróblewskiego 2 25-369 Kielce | Urząd Statystyczny w Kielcach | 25-369 Kielce ul. Zygmunta Wróblewskiego 2 |
| 19 | Urząd Statystyczny w Kielcach Oddział w Sandomierzu | C | 412499619 | ul. Wacława Jakubowskiego 5 27-600 Sandomierz | Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców | 27-600 Sandomierz ul. Wacława Jakubowskiego 5 |
| 20 | Urząd Statystyczny w Krakowie | B | 123610165 | ul. Kazimierza Wyki 3 31-223 Kraków | Urząd Statystyczny w Krakowie | 31-223 Kraków ul. Kazimierza Wyki 3 |
| 21 | Urząd Statystyczny w Krakowie Oddział w Tarnowie | C | 123610165 | pl. Kazimierza Wielkiego 2 33-100 Tarnów | Urząd Statystyczny w Krakowie | 31-223 Kraków ul. Kazimierza Wyki 3 |
| 22 | Urząd Statystyczny w Krakowie Oddział w Zakopanem | C | 123610165 | ul. Jagiellońska 7 34-500 Zakopane | Gmina Miasta Zakopane | 34-500 Zakopane ul. Kościuszki 13 |
| 23 | Urząd Statystyczny w Krakowie Kraków 2 | C | 123610165 | ul. Smolki 11 30-513 Kraków | Urząd Statystyczny w Krakowie | 31-223 Kraków ul. Kazimierza Wyki 3 |
| 24 | Urząd Statystyczny w Krakowie Oddział w Chrzanowie | C | 123610165 | ul. Rynek 16 32-500 Chrzanów | Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych | 32-500 Chrzanów ul. Garncarska 4 |
| 25 | Urząd Statystyczny w Krakowie Oddział w Nowym Sączu | C | 123610165 | ul. Jagiellońska 52 33-300 Nowy Sącz | Małopolski Urząd Wojewódzki Delegatura w Nowym Sączu | 33-300 Nowy Sącz ul. Jagiellońska 52 |
| 26 | Urząd Statystyczny w Lublinie | B | 815332051 w. 120, 133 | ul. Leszczyńskiego 48 20-068 Lublin | Urząd Statystyczny w Lublinie | 20-068 Lublin ul. Leszczyńskiego 48 |
| 27 | Urząd Statystyczny w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim | C | 815332051 w. 120, 133 | ul. Warszawska 32 21-300 Radzyń Podlaski | Burmistrz Radzynia Podlaskiego | 21-300 Radzyń Podlaski ul. Warszawska 32 |
| 28 | Urząd Statystyczny w Lublinie Oddział w Chełmie | C | 815332051 w. 120, 133 | pl. Niepodległości 1 22-100 Chełm | Delegatura w Chełmie L.U.W w Lublinie | 22-100 Chełm Pl. Niepodległości 1 |
| 29 | Urząd Statystyczny w Lublinie Oddział w Zamościu | C | 815332051 w. 120, 133 | ul. Podgroble 1 22-400 Zamość | Urząd Statystyczny w Lublinie | 20-068 Lublin ul. Leszczyńskiego 48 |
| 30 | Urząd Statystyczny w Lublinie Oddział w Białej Podlaskiej | C | 815332051 w. 120, 133 | ul. Brzeska 41 21-500 Biała Podlaska | Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. | 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 |
| 31 | Urząd Statystyczny w Łodzi | B | 426839265 | ul. Suwalska 29 93-176 Łódź | Urząd Statystyczny w Łodzi | 93-176 Łódź ul. Suwalska 29 |
| 32 | Urząd Statystyczny w Łodzi Oddział w Piotrkowie Trybunalskim | C | 426839265 | ul. Wronia 65 97-300 Piotrków Trybunalski | Izba Administracji Skarbowej w Łodzi | 90-436 Łódź ul. Kościuszki 83 |
| 33 | Urząd Statystyczny w Łodzi Oddział w Brzezinach | C | 426839265 | ul. Sienkiewicza 14 95-060 Brzeziny | Urząd Statystyczny w Łodzi | 93-176 Łódź ul. Suwalska 29 |
| 34 | Urząd Statystyczny w Łodzi Oddział w Sieradzu | C | 426839265 | pl. Wojewódzki 3 98-200 Sieradz | Starostwo Powiatowe w Sieradzu | 98-200 Sieradz ul. Plac Wojewódzki 3 |
| 35 | Urząd Statystyczny w Olsztynie | B | 895243644 | ul. Kościuszki 78/82 10-555 Olsztyn | Urząd Statystyczny w Olsztynie | 10-555 Olsztyn ul. Kościuszki 78/82 |
| 36 | Urząd Statystyczny w Olsztynie Oddział w Elblągu | C | 895243644 | pl. Jagiellończyka 5 82-300 Elbląg | Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie | 10-950 Olsztyn ul. Al. Marszałka J. Piłsudskiego 59A |
| 37 | Urząd Statystyczny w Olsztynie Oddział w Ełku | C | 895243644 | ul. Kolonia 1 19-300 Ełk | Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku | 19-300 Ełk ul. Kolonia 1 |
| 38 | Urząd Statystyczny w Opolu | B | 774230110 | ul. ks. Hugona Kołłątaja 5B 45-064 Opole | Urząd Statystyczny w Opolu | 45-064 Opole ul. ks. Hugona Kołłątaja 5B |
| 39 | Urząd Statystyczny w Poznaniu | B | 612798330 | ul. Wojska Polskiego 27/29 60-959 Poznań | Urząd Statystyczny w Poznaniu | 60-959 Poznań ul. Wojska Polskiego 27/29 |
| 40 | Urząd Statystyczny w Poznaniu Oddział w Kaliszu | C | 612798330 | ul. Piwonicka 7-9 62-800 Kalisz | Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu | ul. Piwonicka 7-9 62-800 Kalisz |
| 41 | Urząd Statystyczny w Poznaniu Oddział w Koninie | C | 612798330 | ul. Poznańska 84 62-510 Konin | Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu Delegatura w Koninie | 62-510 Konin ul. Poznańska 84 |
| 42 | Urząd Statystyczny w Poznaniu Oddział w Kościanie | C | 612798330 | ul. Dekana 4 64-100 Leszno | Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu Delegatura w Lesznie | 64-100 Leszno ul. Dekana 4 |
| 43 | Urząd Statystyczny w Poznaniu Oddział w Pile | C | 612798330 | al. Niepodległości 37 64-920 Piła | Starostwo Powiatu w Pile | 64-920 Piła al. Niepodległości 33/35 |
| 44 | Urząd Statystyczny w Rzeszowie | B | 178535219 w. 210 | ul. Jana III Sobieskiego 10 3¦ 5-002 Rzeszów | Urząd Statystyczny w Rzeszowie | 35-959 Rzeszów ul. Jana III Sobieskiego 10 |
| 45 | Urząd Statystyczny w Rzeszowie Oddział w Tarnobrzegu | C | 178535219 w. 210 | ul. Wyspiańskiego 12 39-400 Tarnobrzeg | Urząd Statystyczny w Rzeszowie | 35-959 Rzeszów ul. Jana III Sobieskiego 10 |
| 46 | Urząd Statystyczny w Rzeszowie Oddział w Przemyślu | C | 178535219 w. 210 | ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl | Administracja Budynku Kapituły Metropolitalnej Obrządku Łacińskiego | 37-700 Przemyśl ul. Katedralna 5 |
| 47 | Urząd Statystyczny w Rzeszowie Oddział w Krośnie | C | 178535219 w. 210 | ul. Bieszczadzka 5 38-400 Krosno | Urząd Statystyczny w Rzeszowie | 35-959 Rzeszów ul. Jana III Sobieskiego 10 |
| 48 | Urząd Statystyczny w Rzeszowie Rzeszów 2 | C | 178535219 w. 210 | ul. Piłsudskiego 38 35-959 Rzeszów | Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie | 35-959 Rzeszów ul. Piłsudskiego 38 |
| 49 | Urząd Statystyczny w Szczecinie | B | 914597710 | ul. Jana Matejki 22 70-530 Szczecin | ZUS Oddział w Szczecinie | 70-530 Szczecin ul. Jana Matejki 22 |
| 50 | Urząd Statystyczny w Szczecinie Oddział w Koszalinie | C | 914597710 | ul. Monte Cassino 4 75-412 Koszalin | Urząd Statystyczny w Szczecinie | 70-530 Szczecin ul. Jana Matejki 22 |
| 51 | Urząd Statystyczny w Szczecinie Oddział w Stargardzie Szczecińskim | C | 914597710 | ul. Rynek Staromiejski 1 73-110 Stargard Szczeciński | Urząd Miejski | 73-110 Stargard Szczeciński ul. Czarnieckiego 17 |
| 52 | Urząd Statystyczny w Warszawie | B | 224642300 | ul. 1 Sierpnia 21 02-134 Warszawa | Główny Urząd Statystyczny | 00-925 Warszawa al. Niepodległości 208 |
| 53 | Urząd Statystyczny w Warszawie Oddział w Ciechanowie | C | 297607870 wew. 3212 | ul. Nadrzeczna 1 06-400 Ciechanów | Urząd Statystyczny w Warszawie | 02-134 Warszawa ul. 1 Sierpnia 21 |
| 54 | Urząd Statystyczny w Warszawie Oddział w Ostrołęce | C | 297607870 wew. 7140 | ul. Insurekcyjna 3 07-410 Ostrołęka | Urząd Statystyczny w Warszawie | 02-134 Warszawa ul. 1 Sierpnia 21 |
| 55 | Urząd Statystyczny w Warszawie Oddział w Płocku | C | 243665044 wew. 5057 | ul. Otolińska 21 09-407 Płock | Wektra Holding Sp. z o.o. | 09-407 Płock ul. Otolińska 21 |
| 56 | Urząd Statystyczny w Warszawie Oddział w Siedlcach | C | 256326347 wew. 6215 | ul. Pułaskiego 19/21 08-110 Siedlce | Urząd Statystyczny w Warszawie | 02-134 Warszawa ul. 1 Sierpnia 21 |
| 57 | Urząd Statystyczny we Wrocławiu | B | 713716433 | ul. Oławska 31 50-950 Wrocław | Urząd Statystyczny we Wrocławiu | 50-950 Wrocław ul. Oławska 31 |
| 58 | Urząd Statystyczny we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze | C | 713716433 | ul. 1 Maja 1 58-500 Jelenia Góra | Urząd Statystyczny we Wrocławiu | 50-950 Wrocław ul. Oławska 31 |
| 59 | Urząd Statystyczny we Wrocławiu Oddział w Legnicy | C | 713716433 | ul. Jaworzyńska 65 59-220 Legnica | Centrum Nieruchomości DOMENA Sp z o.o. | 59-220 Legnica ul.Poselska 5/7 |
| 60 | Urząd Statystyczny we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu | C | 713716433 | ul. Mickiewicza 14 58-300 Wałbrzych | Urząd Statystyczny we Wrocławiu | 50-950 Wrocław ul. Oławska 31 |
| 61 | Urząd Statystyczny w Zielonej Górze | B | 683223121 | ul. Spokojna 1 65-954 Zielona Góra | Urząd Statystyczny w Zielonej Górze | 65-954 Zielona Góra ul. Spokojna 1 |
| 62 | Urząd Statystyczny w Zielonej Górze Oddział w Gorzowie Wielkopolskim. | C | 683223121 | ul. Jagiellończyka 10 66-400 Gorzów Wlkp. | ARKADA Spólka z o.o. Gorzów Wlkp. | 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Kazimierza Wielkiego 61 |
| 63 | Urząd Statystyczny w Zielonej Górze Oddział w Żaganiu | C | 683223121 | ul. Plac Wolności 6 68-100 Żagań | Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej | 68-100 Żagań ul. Miodowa 23 |
| 64 | Urząd Statystyczny w Zielonej Górze Oddział w Słubicach | C | 683223121 | ul. Konstytucji 3 Maja 74 69-100 Słubice | Zakład Administracji Mieniem Komunalnym | 69-100 Słubice ul. Plac Bohaterów 13 |
| 65 | Główny Urząd Statystyczny / Centrum Informatyki Statystycznej | A | 226083719 | al. Niepodległości 208 00-925 Warszawa | Główny Urząd Statystyczny | 00-925 Warszawa al. Niepodległości 208 |
| 66 | Centrum Informatyki Statystycznej Zakład w Radomiu | B | 483624217 | ul. Planty 39/45 26-600 Radom | Centrum Informatyki Statystycznej | 00-925 Warszawa al. Niepodległości 208 |